¿Cuántos bytes ocupa una entrada en la IDT?

Una entrada de la IDT ocupa 8 bytes.

¿Cuántas entradas como máximo puede albergar la IDT?

Puede albergar como máximo hasta 256 entradas.

¿Cuál es el valor máximo aceptable para el campo limit del registro IDTR?

Como maximo puede haber 256 entradas de 8 bytes, por lo que limit puede ser como maximo 256 * 8 - 1.

Indicar qué valor exacto tomará el campo limit para una IDT de 64 descriptores solamente.

64 * 8 – 1 = valor de limit = 511

Consultar la sección 6.1 y explicar la diferencia entre interrupciones (§6.3) y excepciones (§6.4).

Las excepciones ocurren cuando se ejecuta un instruccion que genera un error, por ejemplo, cuando se realiza una division por cero, o al acceder a una posicion de memoria inválida.
En cambio, las interrupciones pueden ser generadas directamente por software, llamando a las instrucciones INT n. A su vez, las interrupciones pueden ocurrir por señales emitidas por el hardware, por ejemplo, una señal que es generada por un periferico cuando un usuario interactua con él.

SESION GDB VERSION A
ale@ale:~/CLionProjects/kernel-sisop/kern2/parte 3$ make gdb
gdb -q -s -kernel kern2 -n -ex 'target remote 127.0.0.1:7508'
Leyendo símbolos desde kern2...hecho.
Remote debugging using 127.0.0.1:7508
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) display/i $pc
1: x/i $pc
=> 0xfff0:	add %al,(%eax)
(gdb) b idt_init
Punto de interrupción 1 at 0x100343: file interrupts.c, line 30.
(gdb) c
Continuando.

Breakpoint 1, idt_init () at interrupts.c:30
30	idt_install(T_BRKPT, breakpoint);
1: x/i $pc
=> 0x100343 <idt_init+3>:	push $0x10009d
(gdb) finish
Correr hasta la salida desde #0 idt_init () at interrupts.c:30
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:16
16	asm("int3"); // (b)
1: x/i $pc
=> 0x100145 <kmain+49>:	int3
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
=> 0x00100145 <+49>:	int3
   0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.
(gdb) p $esp
$1 = (void *) 0x107fd8
(gdb) x/xw $esp
0x107fd8:	0x00100d01
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x12
(gdb) stepi
breakpoint () at idt_entry.S:4
4	test %eax, %eax
1: x/i $pc
=> 0x10009e <breakpoint+1>:	test %eax,%eax
(gdb) x/xw $esp
0x107fcc:	0x00100146
(gdb) x/4w $sp
0x107fcc:	0x00100146	0x00000008	0x00000012	0x00100d01
(gdb) p $eflags
$5 = [ AF ]
(gdb) stepi
5	iret
1: x/i $pc
=> 0x1000a0 <breakpoint+3>:	iret
(gdb) p $eflags
$6 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$7 = 0x6
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
   0x00100145 <+49>:	int3
=> 0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.

----------------------------------------
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) p $eflags
$1 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$2 = 0x12
(gdb) p $sp
$3 = (void *) 0x107fd8
(gdb) p $cs
$4 = 8
(gdb) x/4w $sp
0x107fd8:	0x00100d01	0x00000008	0x00000070	0x00000000
-------------------------------------

SESION GDB VERSION B
ale@ale:~/CLionProjects/kernel-sisop/kern2/parte 3$ make gdb
gdb -q -s -kernel kern2 -n -ex 'target remote 127.0.0.1:7508'
Leyendo símbolos desde kern2...hecho.
Remote debugging using 127.0.0.1:7508
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) display/i $pc
1: x/i $pc
=> 0xfff0:	add %al,(%eax)
(gdb) b idt_init
Punto de interrupción 1 at 0x100343: file interrupts.c, line 30.
(gdb) c
Continuando.

Breakpoint 1, idt_init () at interrupts.c:30
30	idt_install(T_BRKPT, breakpoint);
1: x/i $pc
=> 0x100343 <idt_init+3>:	push $0x10009d
(gdb) finish
Correr hasta la salida desde #0 idt_init () at interrupts.c:30
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:16
16	asm("int3"); // (b)
1: x/i $pc
=> 0x100145 <kmain+49>:	int3
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
=> 0x00100145 <+49>:	int3
   0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.
(gdb) p $sp
$1 = (void *) 0x107fd8
(gdb) x/xw $sp
0x107fd8:	0x00100d01
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x12
(gdb) stepi
breakpoint () at idt_entry.S:4
4	test %eax, %eax
1: x/i $pc
=> 0x10009e <breakpoint+1>:	test %eax,%eax
(gdb) x/4w $sp
0x107fcc:	0x00100146	0x00000008	0x00000012	0x00100d01
(gdb) p $eflags
$5 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$6 = 0x12
(gdb) stepi
5	ret
1: x/i $pc
=> 0x1000a0 <breakpoint+3>:	ret
(gdb) p $eflags
$7 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$8 = 0x6
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
   0x00100145 <+49>:	int3
=> 0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.

-----------------------------------------
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) p $sp
$1 = (void *) 0x107fd0
(gdb) x/4x $sp
0x107fd0:	0x00000008	0x00000012	0x00100d01	0x00000008
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x6
---------------------------------------------

Las dos secciones marcadas es donde cambian pareciera

Breakpoint:

Para cada una de las siguientes maneras de guardar/restaurar registros en breakpoint, indicar si es correcto (en el sentido de hacer su ejecución “invisible”), y justificar por qué:

OPCION A: Es correcto porque pusha guarda absolutamente todos los registros con el valor que tenian. Al hacer popa se restauran a como estaban antes de la instruccion.

OPCION B: Es correcto porque guarda unicamente los registros que son caller-saved. Como la funcion de la excepcion no fue llamada explicitamente, el programa interrumpido no pudo guardarlos. Los calle saved no los guarda porque no los usa. Si vga_write2 los usara los deberia guardar esa funcion.

OPCION C: No es correcto, ya que los registros caller-saved nadie va a guardarlos, y de hecho se reemplazan antes de llamar a vga_write2 con otros valores.
- Responder de nuevo la pregunta anterior, sustituyendo en el código vga_write2 por vga_write.

La respuesta es la misma para OPCIONES A y B. Para la OPCION C, podria funcionar o no dependiendo de si vga_write usa o no los registros caller-saved. Sin embargo, nunca seria conveniente implementarlo asi.

Si la ejecución del manejador debe ser enteramente invisible ¿no sería necesario guardar y restaurar el registro EFLAGS a mano? ¿Por qué?

No, como se explico en el ejercicio anterior, el valor de EFLAGS es guardado automaticamente en la pila, y restaurado mediante la instruccion IRET.

¿En qué stack se ejecuta la función vga_write()?

Se ejecuta en el stack de la funcion de la excepcion, que en este caso es el mismo que el del kernel (funcion kmain).