¿Cuántos bytes ocupa una entrada en la IDT?

Una entrada de la IDT ocupa 8 bytes.

¿Cuántas entradas como máximo puede albergar la IDT?

Puede albergar como máximo hasta 256 entradas.

¿Cuál es el valor máximo aceptable para el campo limit del registro IDTR?

Como maximo puede haber 256 entradas de 8 bytes, por lo que limit puede ser como maximo 256 * 8 - 1.

Indicar qué valor exacto tomará el campo limit para una IDT de 64 descriptores solamente.

64 * 8 – 1 = valor de limit = 511

Consultar la sección 6.1 y explicar la diferencia entre interrupciones (§6.3) y excepciones (§6.4).

Las excepciones ocurren cuando se ejecuta un instruccion que genera un error, por ejemplo, cuando se realiza una division por cero, o al acceder a una posicion de memoria inválida.
En cambio, las interrupciones pueden ser generadas directamente por software, llamando a las instrucciones INT n. A su vez, las interrupciones pueden ocurrir por señales emitidas por el hardware, por ejemplo, una señal que es generada por un periferico cuando un usuario interactua con él.

SESION GDB VERSION A
ale@ale:~/CLionProjects/kernel-sisop/kern2/parte 3$ make gdb
gdb -q -s -kernel kern2 -n -ex 'target remote 127.0.0.1:7508'
Leyendo símbolos desde kern2...hecho.
Remote debugging using 127.0.0.1:7508
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) display/i $pc
1: x/i $pc
=> 0xfff0:	add %al,(%eax)
(gdb) b idt_init
Punto de interrupción 1 at 0x100343: file interrupts.c, line 30.
(gdb) c
Continuando.

Breakpoint 1, idt_init () at interrupts.c:30
30	idt_install(T_BRKPT, breakpoint);
1: x/i $pc
=> 0x100343 <idt_init+3>:	push $0x10009d
(gdb) finish
Correr hasta la salida desde #0 idt_init () at interrupts.c:30
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:16
16	asm("int3"); // (b)
1: x/i $pc
=> 0x100145 <kmain+49>:	int3
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
=> 0x00100145 <+49>:	int3
   0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.
(gdb) p $esp
$1 = (void *) 0x107fd8
(gdb) x/xw $esp
0x107fd8:	0x00100d01
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x12
(gdb) stepi
breakpoint () at idt_entry.S:4
4	test %eax, %eax
1: x/i $pc
=> 0x10009e <breakpoint+1>:	test %eax,%eax
(gdb) x/xw $esp
0x107fcc:	0x00100146
(gdb) x/4w $sp
0x107fcc:	0x00100146	0x00000008	0x00000012	0x00100d01
(gdb) p $eflags
$5 = [ AF ]
(gdb) stepi
5	iret
1: x/i $pc
=> 0x1000a0 <breakpoint+3>:	iret
(gdb) p $eflags
$6 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$7 = 0x6
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
   0x00100145 <+49>:	int3
=> 0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.

----------------------------------------
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) p $eflags
$1 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$2 = 0x12
(gdb) p $sp
$3 = (void *) 0x107fd8
(gdb) p $cs
$4 = 8
(gdb) x/4w $sp
0x107fd8:	0x00100d01	0x00000008	0x00000070	0x00000000
-------------------------------------

SESION GDB VERSION B
ale@ale:~/CLionProjects/kernel-sisop/kern2/parte 3$ make gdb
gdb -q -s -kernel kern2 -n -ex 'target remote 127.0.0.1:7508'
Leyendo símbolos desde kern2...hecho.
Remote debugging using 127.0.0.1:7508
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) display/i $pc
1: x/i $pc
=> 0xfff0:	add %al,(%eax)
(gdb) b idt_init
Punto de interrupción 1 at 0x100343: file interrupts.c, line 30.
(gdb) c
Continuando.

Breakpoint 1, idt_init () at interrupts.c:30
30	idt_install(T_BRKPT, breakpoint);
1: x/i $pc
=> 0x100343 <idt_init+3>:	push $0x10009d
(gdb) finish
Correr hasta la salida desde #0 idt_init () at interrupts.c:30
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:16
16	asm("int3"); // (b)
1: x/i $pc
=> 0x100145 <kmain+49>:	int3
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
=> 0x00100145 <+49>:	int3
   0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.
(gdb) p $sp
$1 = (void *) 0x107fd8
(gdb) x/xw $sp
0x107fd8:	0x00100d01
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x12
(gdb) stepi
breakpoint () at idt_entry.S:4
4	test %eax, %eax
1: x/i $pc
=> 0x10009e <breakpoint+1>:	test %eax,%eax
(gdb) x/4w $sp
0x107fcc:	0x00100146	0x00000008	0x00000012	0x00100d01
(gdb) p $eflags
$5 = [ AF ]
(gdb) p/x $eflags
$6 = 0x12
(gdb) stepi
5	ret
1: x/i $pc
=> 0x1000a0 <breakpoint+3>:	ret
(gdb) p $eflags
$7 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$8 = 0x6
(gdb) stepi
kmain (mbi=0x9500) at kern2.c:18
18	vga_write2("Funciona vga_write2?", 18, 0xE0);
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) disas
Dump of assembler code for function kmain:
   0x00100114 <+0>:	push %ebp
   0x00100115 <+1>:	mov %esp,%ebp
   0x00100117 <+3>:	sub $0x8,%esp
   0x0010011a <+6>:	cmpl $0x0,0x8(%ebp)
   0x0010011e <+10>:	je 0x10015d <kmain+73>
   0x00100120 <+12>:	sub $0x4,%esp
   0x00100123 <+15>:	push $0x70
   0x00100125 <+17>:	push $0x8
   0x00100127 <+19>:	push $0x100d01
   0x0010012c <+24>:	call 0x100411 <vga_write>
   0x00100131 <+29>:	call 0x100020 <two_stacks>
   0x00100136 <+34>:	call 0x1000ae <two_stacks_c>
   0x0010013b <+39>:	call 0x100261 <contador_run>
   0x00100140 <+44>:	call 0x100340 <idt_init>
   0x00100145 <+49>:	int3
=> 0x00100146 <+50>:	mov $0xe0,%ecx
   0x0010014b <+55>:	mov $0x12,%edx
   0x00100150 <+60>:	mov $0x100d1c,%eax
   0x00100155 <+65>:	call 0x1000a1 <vga_write2>
   0x0010015a <+70>:	add $0x10,%esp
   0x0010015d <+73>:	hlt
   0x0010015e <+74>:	leave
   0x0010015f <+75>:	ret
End of assembler dump.

-----------------------------------------
1: x/i $pc
=> 0x100146 <kmain+50>:	mov $0xe0,%ecx
(gdb) p $sp
$1 = (void *) 0x107fd0
(gdb) x/4x $sp
0x107fd0:	0x00000008	0x00000012	0x00100d01	0x00000008
(gdb) p $cs
$2 = 8
(gdb) p $eflags
$3 = [ PF ]
(gdb) p/x $eflags
$4 = 0x6
---------------------------------------------

Las dos secciones marcadas es donde cambian pareciera